PLsi v0
User Manual

Project page:
https://github.com/ElPercha/PLsi
# Purpose of this document
This manual provides information about wiring, configuration and programming of PLsi v0 CPU unit.
For building and assembly instructions, initial firmware download and hardware validation, refer to “PLsi v0 Hardware Manual”.
Please, create an issue in the PLsi repository if you see that this manual is not clear enough or has opportunities to improve.

MANUAL UNDER CONSTRUCTION

## Document information
Manual Name:	PLsi_v0_User_Manual
Revision:	MANUAL UNDER CONSTRUCTION
Date:	May 20, 2022
## Revision history
Revision	Date	Description	Latest Firmware
A	May 20, 2022	First Revision	V0.00.03

# License
The complete PLsi Project is under GPL v3.0 license.

This includes Hardware, Software, Documentation and all related contributions:

Copyright (c) 2019 Prieto Lucas. All rights reserved.
This file is part of the PLsi project.
PLsi is free software and hardware: you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
(at your option) any later version.
PLsi is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program. If not, see <https://www.gnu.org/licenses/>.

A full copy of the License is included on the Master branch of the project for reference:
https://github.com/ElPercha/PLsi/blob/master/LICENSE
Original copy with useful FAQ:
https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html
# Safety Guidelines
All applicable local and national codes that regulate the installation and operation of your equipment shall be followed in order to minimize the risk of potential safety issues.
PLsi is not fault-tolerant and must not be used to control equipment in hazardous environments where the failure of the system could lead to death, people injury, or severe environmental damage. Refers to the Disclaimer notice for more information.
This manual contains 3 levels of hints:

WARNING:
Death, serious harm to health or equipment damage can result
if the stated measures are not followed !

CAUTION:
Harm to health or equipment damage can result if the
stated measures are not followed

TIP:
Important information that requires your special attention

# Table of Contents
# 1. Introduction
The objective of the PLsi project is to create a PLC & HMI with the following main characteristics:
- To not require external systems such us Laptops or Cellphones to be programmed
- To be used on Classroom for educational purposes, IoT applications or industrial low risk applications
- Software and Hardware with Industrial performance and features
- Open Source and Open Hardware
- Focus on Low Cost
The PLsi v0 Hardware main characteristics:
ESP32 Processor - Dual Core @240MHZ
- Wi-Fi connectivity
- 2.8" Touchscreen Display
- Removable Terminal blocks
- USB 5Vdc main power supply
- I2C port for hardwired expansions
- SD Card slot
The PLsi v0 board is designed to support different input output configurations. This manual will cover the 2 main suggested configurations:
Digital version:
  - 8 digital inputs (5 to 26VDC)
  - 6 relay outputs (10A max per PLsi, external fuse required)
Analog version:
  - 6 digital inputs (5 to 26VDC)
  - 4 relay outputs (10A max per PLsi, external fuse required)
  - 2 Analog Inputs (0-5V)
  - 2 Analog Outputs (0-5V)
This definition will modify the I/O addressing and wiring.
Refer to the “Hardware manual” for more information about the 2 main configuration and electrical details.

## 1.1 Project documentation
The PLsi project is hosted on GitHub:
https://github.com/ElPercha/PLsi
The tree structure is divided in 3 main folders:
1. doc: Contains project documentation and auxiliary tools
2. firm: Contains the Firmware, it is designed using PlatformIO + Visual Studio
3. hard: Contains the Hardware documentation, mainly:
  - Circuit schematic
  - Component list
  - Board fabrication details
  - 3D Printed housing fabrication details
  - 3D Printed Din Rail support fabrication details
The most updated information is located on the master branch (link provided above), but it also might contain nightly builds of the firmware, hardware or any document. For this reason, it is recommended to use the “releases”, they are a more trustworthy information source.
Each release contains a snapshot of the full project site by the moment of his creation, plus the required binaries to flash the ESP32 module.
By the time this document was created, the latest revision available is the “v0.00.03”.

## 1.2 Prerequisites
There are not special prerequisites to became a PLsi user and programmer.
This manual will introduce and explain the configuration options and programming instructions from scratch, providing step by step instructions and examples for the most common functions.

# 2. Hardware Specifications
The following sections provide in advance information about the connection and PLsi v0

Main characteristics:
    • Easy to build, no SMD components. DIY!
    • ESP32 Processor
        ◦ Dual Core @240MHZ
        ◦ Wi-Fi connectivity
    • 2.8" 320x240 Touchscreen Display
    • 8 Hardware Inputs 5-24VDC Isolated with status led
    • 6 Hardware Relay Outputs with status led. Max 10A, external fuse required
    • Different combinations of Digital and Analog I/O using the same board
        ◦ Analog I/O range: 0-5V
    • Removable Terminal blocks
    • USB 5Vdc main power supply
    • I2C port for hardwired expansions
    • SD Card slot
    • 3D printed housing model including DIN rail mounting bracket

# 3. Software Specifications
Aclarar que se bien se van a revisar los detalles en los capitulos posteriores, aca se presentan las caracteristicas principales
Aclarar que se refiere el manual al Firmware v0.00.03

Main Software Characteristics:
- PLC Ladder Logic Instruction set:
  - 35 instructions
  - Boolean instructions full set
  - Timers and Counters full set
  - Comparisons full set
  - 16 bit math functions
- PLC Memory Areas:
  - 2000 Marks (M)
  - 200 Counters (C)
  - 300 Timers (T)
  - 10000 Registers 16bits (D)
- PLC Program size:
  - Up to 400 networks of 6x5 cells (12K boolean instructions)
  - Up to 4 PLC programs stored on internal memory (max. 400 networks each)
- PLC Program Editor
  - Online Edition (with PLC running)
  - Row, Column and Network Editor
  - Network Navigation
- PLC performance and control
  - Scan time of 2.3ms for 2000 Boolean instructions
  - Processor Core 1 runs Ladder Logic exclusively
  - RUN/STOP with user confirmation
- Display functions:
  - PLC Programming and debugging
  - PLsi Configuration
  - HMI
    - "Fix" version implemented (User cannot edit memory areas nor texts)
    - Screen 1: 8 Switches M500 to M507
    - Screen 2: 8 Buttons M510 to M517
    - Screen 3: 8 User Input Values D500 to D507
    - Screen 4: Local I/O visualization
    - Screen 5: 8 Indicators M520 to M527
- Communications:
  - Wi-Fi configuration. Only DHCP
  - SSID scanning functionality
- Firmware update via Web Page
- Analog Inputs and Outputs
  - Selectable via Configuration page
# 4. General Concepts
The objective of the PLsi project is to create a PLC & HMI with the following main characteristics:
- To not require external systems such us Laptops or Cellphones to be programmed
- To be used on Classroom for educational purposes, IoT applications or industrial low risk applications
- Software and Hardware with Industrial performance and features

## 4.1 Ladder Logic
Generalidades de ladder Logic, algun buen resumen corto de internet, tal vez con graficos

### 4.1.1 Networks Organization
Esquema de organizacion de las 400 networks / celdas de la network
Tambien se pueden nombrar los 4 programas disponibles, como un primer nivel

### 4.1.1 Network Execution
Esquema de ejecucion en zig zag de la network, como se barre
Aclarar que las cosas se ejecutan cuando estan conectadas a la barra de poder de la izquierda

### 4.1.1 Online Edition
Comentar las dos posibilidades de edicion y sobre todo los riesgos aparejados con la edicion online

## 4.2 Memory Areas
Explicar los distintos datatypes, rangos y usos comunes. Hay que armar una tabla como la que tiene el excel
## 4.3 Instructions Overview
Tabla con resumen de todas las instrucciones disponibles y breve explicacion de cada una (descripcion en l amisma tabla)

### 4.3.1 LL984 extension
Comentar las instrucciones avanzadas ladder 984, cuales son

## 4.4 Keyboards
The

### 4.4.1 Alphanumeric Keyboard
Explicar las 4 paginas y como cambiar entre ellas

### 4.4.2 Numeric Keyboard
The following diagram shows the main connections required for your PLsi v0 Digital version.

Ejemplo, introducir: (-) + 5 + 8 + OK
# 5. Getting started
The following sections provide in advance information about the connection and PLsi v0

## 5.1 Power Up
The following sections provide in advance information about the connection and PLsi v0

## 5.2 Switching CPU states RUN / STOP
The following sections provide in advance information about the connection and PLsi v0

cuando un Error esta presente se ve el mensaje de ERR en el campo Status:

Tambien se puede editar desde el Ladder Logic section:

Explicar el concepto de ‘barra de poder’ de la izquiera, que cambia de color indicando run/stop

De igual manera se puede ver el error.
Pulsar en el campo status “ERR” para limpiar el error siempre que sea posible

## 5.3 Demo program
Explicar que el firmware recien cargado trae en el Slot de programa 1, un programa demo para probar las funciones basicas

### 5.3.1 Turning Q0 on
Explicar los pasos basicos para encender el output 0 (basicamente es pulsar el boton M500 en el HMI)

### 5.3.2 Turning I0 on
Mostrar cableado basico para encender un input

# 6. Wiring

Mostrar todos los conectores y su funcion en un diagrama con flechas y las siguientes referencias:
1. USB Main Power supply
2. I2C
3. SD Card
4. Display
5. 5V auxilares
6. Bornera Inputs
7. Bornera Outputs
## 6.1 Digital Version wiring
tomar info del otro manual
Aclarar Fusible externo max current 10A
Mostrar esquema de tierras (Todo IO esta aislado)

## 6.2 Analog Version wiring
tomar info del otro manual
Aclarar Fusible externo max current 10A
Mostrar esquema de tierras (Analog IO no esta aislado)
# 7. Configuration
The following sections provide in advance information about the connection and PLsi v0

## 7.1 PLC
The
## 7.2 HMI
The
## 7.3 I/O
The
## 7.4 Network
The
### 7.4.1 Wi-Fi
Primariamente usada para permitir bajar el Firmware
### 7.4.2 Modbus TCP
Not yet available
### 7.4.3 Web Server
Not yet available
### 7.4.4 S7 Connection
Not yet available

## 7.5 System
Firmware download
# 8. Programming
Resumen de capitulo programacion

Overview de los campos en esta pantalla ppal de ladder logic:
Home
Flechas << >>
Network, para tipear el numero al que quiero ir
RUN/STOP para cambiar el modo
EDIT, siguiente capitulo.

## 8.1 Edition Mode
Pulsar EDIT para acceder al modo edicion, explicar que se puede cancelar con el icono ROJO (arriba a la derecha o aceptar con la palomita verde

Seleccionar una celda para editar:

### 8.1.1 Navigation and Main Functions

Explicar la navegacion
- Flechas << >> (Se cambia de pantalla)
- Campo informativo Network + ROW + COLUMN
- DELETE
- CANCEL
- ACCEPT

### 8.1.2 Row Editor
Explicar como se Copia, Pega, Inserta o Borra

### 8.1.3 Column Editor
Explicar como se Copia, Pega, Inserta o Borra

### 8.1.4 Network Editor
Explicar como se Copia, Pega, Inserta o Borra

## 8.2 Instructions
Explicacion de los disstintos grupos de instrucciones

- Booleans (NO / NC / RE / FE / C / L / U)
- Connectors (INV / CON / BAR / MOVE)
- Timers (TON / TOFF / TP)
- Counters (CTU / CTD)
- Math (SUB / ADD / MUL / DIV / MOD)
- Logical (AND / OR / XOR / NOT)
- Bits Shifting (SHL / SHR / ROL / ROR)
- Comparison (EQ / GT / GE / LT / LE / NE)
### 8.2.1 NO – Normal Open Contact
Explicar normal open contact (se pueden buscar ejemplos de internet)

Explicar la siguiente la secuencia de edicion
Aclarar los distintos tipos de memoria que se pueden y mostrar como se ve el rango permitido con cada seleccion
- I – Digital Inputs – Range: I0 - I199
- M – Marks (general use flags) Range M0 – M 1999
- Q – Digital Outputs – Range: Q0 - Q199
- Td – Timer Done Flag – Range: Td0 - Td299
- Tr – Timer running Flag – Range: Tr0 - Tr299
- Cd – Counter Done Flag – Range: Cd0 - Cd199
- Cr – Counter running Flag – Range: Cr0 - Cr199

### 8.2.2 NC – Normal Closed Contact
Explicar normal open contact (se pueden buscar ejemplos de internet)

### 8.2.3 RE – Rise Edge Contact
Explicar la instruccion
### 8.2.4 FE – Fall Edge Contact
Explicar la instruccion
### 8.2.5 C – Coil
Explicar la instruccion

En esta instruccion, se deben usar solamente M o Q por ser naturalmente salidas del sistema, evitar usar otro tipo de tipos d ememoria.

### 8.2.6 L – Latch Coil
Explicar la instruccion

En esta instruccion, se deben usar solamente M o Q por ser naturalmente salidas del sistema, evitar usar otro tipo de tipos d ememoria.

### 8.2.7 U – Unlatch Coil
Explicar la instruccion

En esta instruccion, se deben usar solamente M o Q por ser naturalmente salidas del sistema, evitar usar otro tipo de tipos d ememoria.

### 8.2.8 BAR – Vertical Bar
Explicar el connector
### 8.2.9 CON – Horizontal Connection
Explicar el conector
### 8.2.10 INV – Horizontal Connection with Inversion
Explicar el conector
### 8.2.11 TON – Timer On
Explicar la instruccion con un diagrama de tiempos (se pueden buscar ejemplos en internet)
Aclarar que esta instruccion ocupa 2 celdas

Explicar que se pueden cambiar los 3 valores tocando en cada campo
1 – El numero del timer
2 – El valor hasta donde va a contar
3 – la Base de tiempo

Valores de Base de Tiempo Posibles:
- Minutes
- Seconds
- Millseconds
- 0.01 Seconds
- 0.1 Seconds

Explicar las patitas de salida
La de arriba se enciende cuando el timer termino
En el ejemplo esta esta asociada al flag Td8

La de abajo mientras esta contando
En el ejemplo esta esta asociada al flag Tr8

Ton Reset (Not turned ON)

TON Running:

TON Done:

### 8.2.12 TOFF – Timer Off
Explicar la instruccion con un diagrama de tiempos (se pueden buscar ejemplos en internet)
Aclarar que esta instruccion ocupa 2 celdas

Explicar que se pueden cambiar los 3 valores tocando en cada campo
1 – El numero del timer
2 – El valor hasta donde va a contar
3 – la Base de tiempo

Valores de Base de Tiempo Posibles:
- Minutes
- Seconds
- Millseconds
- 0.01 Seconds
- 0.1 Seconds

Toff reset

TOFF input active, copia la salida de arriba:

Cuando se apaga la input que lo mantiene activo, inicia su cuenta:
Refleja el estado Running en la salida de abajo mientras mantiene la salida de arriba activa

Muy usado para antirebotes

Cuando termina de contar:

### 8.2.13 TP – Timer Pulse
Explicar la instruccion con un diagrama de tiempos (se pueden buscar ejemplos en internet)

Aclarar que esta instruccion ocupa 2 celdas

Explicar que se pueden cambiar los 3 valores tocando en cada campo
1 – El numero del timer
2 – El valor hasta donde va a contar
3 – la Base de tiempo

Valores de Base de Tiempo Posibles:
- Minutes
- Seconds
- Millseconds
- 0.01 Seconds
- 0.1 Seconds

Timer not activated:

Timer activated

Timer done status:
En este ejemplo se aprecia como la salida inferior se activa y permanece en este estado aun cuando el timer sigue contando, esto es especuialmente util cuando se quieren hacer enclavamiendos y antirebotes

### 8.2.14 CTU – Counter Up
Explicar la instruccion con un diagrama de tiempos (se pueden buscar ejemplos en internet)

Explicar los campos editables, son los dos de arriba
- Counter number
- Count targer
- El campo de abjo que dice counts no es editable.

Esta instruccion ocupa 2 celdas
Tiene dos patitas de entrada
La de arriba cuenta
En el ejemplo I0
La de abajo es resets
En el ejemplo I1
Tiene 2 salidas
La de arriba se activa cuando llega a la cuenta
La de abajo se activa cuando esta “contando” pero no llego a la cuenta siempre y cuando la entrada de “contar” este actiba

Cuando se desactiva la entrada de conteo el flag de salida infe

Cuando llega a la cuenta se enciende la salida superior, indicando que la cuenta alcanzo su target

### 8.2.15 CTD – Counter Down
Explicar la instruccion con un diagrama de tiempos (se pueden buscar ejemplos en internet)

Explicar los campos editables, son los dos de arriba
- Counter number
- Count targer
- El campo de abjo que dice counts no es editable.

Mismas patitas de entrada y salida que el otro contador
Explicarlas.

### 8.2.16 SUB – Arithmetic Subtraction
Explicar la instruccion

A – B = C
A es el de arriba
B es el del medio C es la salida

Explicar los posibles datatypes
- D – Registros de 16 Bits
- T – Valor de un Timer
- C – Valor de un contador
- IW Valor de una entrada Analogica
- K – Valor Constante
- QW Valor de una salida analogica
En la salida, no se pueden usar IW ni K porque son seniales de solo lectura

Ejemplo:

Tomar el registro D500
Restarle el valor -56
Colocar el resultado en el registro D501
Resultado 56

Aclarar que ocupa 3 celdas
Aclarar que tiene una patita de entrada y 3 de salida que se activan de acuerdo al resultado, es decir, se puede usar para restar y comparar al mismo tiempo

### 8.2.17 ADD – Arithmetic Addition
Explicar la instruccion

A + B = C
A es el de arriba
B es el del medio C es la salida

Explicar los posibles datatypes
- D – Registros de 16 Bits
- T – Valor de un Timer
- C – Valor de un contador
- IW Valor de una entrada Analogica
- K – Valor Constante
- QW Valor de una salida analogica
En la salida, no se pueden usar IW ni K porque son seniales de solo lectura

Acclarar que ocupa 3 celdas
Aclarar que solo tiene una patita de entrada y una de salida que siempre se activa cuando se activa la de la entrada

### 8.2.18 MUL – Arithmetic Multiplication
Explicar la instruccion

A * B = C
A es el de arriba
B es el del medio C es la salida

Explicar los posibles datatypes
- D – Registros de 16 Bits
- T – Valor de un Timer
- C – Valor de un contador
- IW Valor de una entrada Analogica
- K – Valor Constante
- QW Valor de una salida analogica
En la salida, no se pueden usar IW ni K porque son seniales de solo lectura

En este caso se uso el HMI para demostrar esta operacion:

### 8.2.19 DIV – Arithmetic Division
Explicar la instruccion

A / B = C
A es el de arriba
B es el del medio C es la salida

Explicar los posibles datatypes
- D – Registros de 16 Bits
- T – Valor de un Timer
- C – Valor de un contador
- IW Valor de una entrada Analogica
- K – Valor Constante
- QW Valor de una salida analogica
En la salida, no se pueden usar IW ni K porque son seniales de solo lectura

Aclarar que la patita de arriba se enciende siempre que sea una operacion valida, por ejemplo:

Y la salida de abajo, se enciende ante un error, indicando que el resultado no es valido. En este caso cuando se divide por 0

### 8.2.20 MOVE – Register Transfer
Explicar la instruccion

B = A
A es el de arriba
B es el salida (Abajo)

Instruccion ocupa 2 celdas

### 8.2.21 AND – Bitwise AND
Explicar la instruccion
Es una AND logica

Explicar un poco el sistema HEXADECIMAL

Ejemplo
Operador 1: 0xF
Operador 2: 0xA
Resultado: 0xA

### 8.2.22 OR – Bitwise OR
Explicar la instruccion
Es una OR logica

Ejemplo:

### 8.2.23 XOR – Bitwise XOR
Explicar la instruccion
Es una XOR logica

Ejemplo:

### 8.2.24 NOT – Bitwise NOT
Explicar la instruccion
Es una NOT logica (Niega el input y lo pone en el resultado a nivel bit)

Ejemplo:

### 8.2.25 MOD – Division Module
Explicar la instruccion

Es el modulo (Resto) de una division

Ejemplo:

### 8.2.25 SHL – Bit Shifting Left
Explicar la instruccion

Ejemplo:

### 8.2.26 SHR – Bit Shifting Right
Explicar la instruccion

Example:
Explicar como se entiende en Hexa y en Binario para este tipo de instrucciones:

### 8.2.28 ROL – Bit Rotation Left
Explicar la instruccion
Rota todos los bits y el de la izquierda, en este caso lo inserta en el primer bit de la derecha
(El deborde del bit mas significativo, lo inserta en el menos significativo)

Ejemplo:

### 8.2.29 ROR – Bit Rotation Right
Explicar la instruccion

Example:

### 8.2.30 EQ – Equal to
Explicar la instruccion
Buscar en el Zip todos los screenshots para las 35 instrucciones que puedan faltar

### 8.2.31 GT – Greater than
Explicar la instruccion
Buscar en el Zip todos los screenshots para las 35 instrucciones que puedan faltar

### 8.2.32 GE – Greater than or Equal to
Explicar la instruccion
Buscar en el Zip todos los screenshots para las 35 instrucciones que puedan faltar

### 8.2.33 LT – Less than
Explicar la instruccion
Buscar en el Zip todos los screenshots para las 35 instrucciones que puedan faltar

### 8.2.34 LE – Less than or Equal to
Explicar la instruccion
Buscar en el Zip todos los screenshots para las 35 instrucciones que puedan faltar
### 8.2.35 NE – Not Equal to
Explicar la instruccion
Buscar en el Zip todos los screenshots para las 35 instrucciones que puedan faltar

..
..
..

## 8.3 Edition Errors
### 8.3.1 Not enough Rows to fit this instruction
Insertar imagenes con el error y un ejemplo de cuando sucederia
## 8.4 Examples
Explicacion de los disstintos grupos de instrucciones
Start Stop con L y U
Start Stop con retencion
Start Stop con retencion y se agrega estado de guardamotor
Timer On – Senial Diente de sierra
Timer On Senial ON/OFF con periodo de 0.5 s ( Se usa un sSUB para comparar o un GT)

# 9. HMI

The following sections provide in advance information about the connection and PLsi v0

Using HMI	Navigation
	Screens navigation

Insetar todas las pantallas caputadas y explicar las funciones y las areas de memoria asignadas by default (por ahora no se pueden editar)